## РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

технического обслуживания системы пожарной сигнализации

на объекте:  Жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом, по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 23, литер А

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по Регламенту №1 | Периодичность обслуживания по Регламенту №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей ПС (приемно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов пожарной сигнализации и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах | Ежемесячно |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  | Ежеквартально |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов пожарной сигнализации и т.д.) |  | Ежеквартально |
| 5 | Профилактические работы |  | Ежеквартально |
| 6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в полгода |

Перечень оборудования системы в соответствии с проектом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встроенный пульт управления B3-CUP-CIP-GUS | шт. | 4,0 |
| 2 | Модуль кольцевых адресных шлейфов B3-DAI2 | шт. | 13,0 |
| 3 | Плата интерфейсная универсальная B3-USI4 | шт. | 5,0 |
| 4 | Извещатель мультисенсорный MTD533 | 10 шт. | 125,1 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной адресный красный MCP535-0007 | 10 шт. | 8,1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной адресный желтый MCP535-0011 | 10 шт. | 1,7 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-50М2 | 10 шт. | 46,8 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИП 212-126 | 10 шт. | 0,3 |
| 9 | Модуль ввода-вывода ВА-IO3 | шт. | 3,0 |
| 10 | Модуль ввода BA-IM4 | шт. | 3,0 |
| 11 | Модуль релейный BA REL 4 | шт. | 42,0 |
| 12 | Индикатор параллельный BA-UPI | 10 шт. | 6,1 |
| 13 | Оповещатель пожарный комбинированный "Выход" КОП-25 | шт. | 60,0 |
| 14 | Оповещатель звуковой Свирель 023-24В | шт. | 158,0 |
| 15 | Световое табло "Выход" СПу12 | шт. | 2,0 |
| 16 | Источник резервного питания 24В СКАТ-2400 | шт. | 37,0 |
| 17 | Модуль кольцевой (1 контролируемый выход) BA-IOM | шт. | 38,0 |
| 18 | Конвертер RS485-Ethernet MOXA nport-5150 | шт. | 1,0 |

## РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

технического обслуживания автоматической установки

водяного пожаротушения тонкораспыленной водой

на объекте:  Жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом, по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 23, литер А

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по Регламенту №1 | Периодичность обслуживания по Регламенту №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки ВПТ (сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.; электротехнической части – шкафов электроавтоматики; технологической части – трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно | - |
| 2 | Профилактический осмотр составных частей автоматических установок пожаротушения. | - | Ежеквартально |
| 3 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в основных и резервных баллонах, наличия огнетушащего вещества и т.п. | Ежемесячно | - |
| 4 | Контроль основного и резервного источников питания и их тестирование. | Ежемесячно | - |
| 5 | Контроль массы и количества огнетушащего вещества (весовой контроль) | - | Ежегодно |
| 6 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном), автоматическом режимах и ее составных частей (технологической, электротехнической и сигнализационной) | - | Ежеквартально |
| 7 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.) | - | Ежегодно |
| 8 | Профилактический осмотр электрических проводок, шин и кабелей, измерение сопротивления изоляции электрических цепей | - | 1 раз в полгода |

Перечень оборудования системы в соответствии с проектом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос CR64-3-1 | компл. | 1 |
| 2 | Насос поддержания давления в системе "жокей" Grundfos N=2.2 кВт Ск 3-15 | компл. | 1 |
| 3 | Гидропневматическая емкость 60 л. 16 атм. 80 DI Т5 | шт. | 1 |
| 4 | Манометр показывающий сигнализирующий МП-16 | шт. | 1 |
| 5 | Клапан спринклерный сигнальный 100 мм. | шт. | 2 |
| 6 | Обратный клапан Ду 80 PN 1,6 МПа | шт. | 2 |
| 7 | Обратный клапан Ду 50 PN 1,6 МПа | шт. | 2 |
| 8 | Задвижка «GATE VALVE» ДУ 80 | шт. | 3 |
| 9 | Задвижка «GATE VALVE» ДУ 100 | шт. | 2 |
| 10 | Кран шаровый Ду 15 | шт. | 9 |
| 11 | Спринклерный ороситель Ду 15 | шт. | 93,8 |
| 12 | Клапан сигнальный сплинкерный водяной Дн 100 мм модель AV-1 в комплекте с обвязкой | шт. | 2 |
| 13 | Фильтр косой фланцевый со спусковым краном DN 100 мм BR.11 | шт. | 2 |
| 14 | Оповещатель световой КОП-25 (Насосная станция) | шт. | 2 |
| 15 | Источник резервного питания СКАТ 2400 | шт. | 1 |
| 16 | Мановакууметр показывающий МВП3-У-3,5-1,5 | шт. | 1 |
| 17 | Электроконтактный манометр ЭКМ 160 ВМ | шт. | 1 |

## РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

технического обслуживания  оборудования системы охранно-тревожной сигнализации

на объекте:  Жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом, по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 23, литер А

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по Регламенту №1 | Периодичность обслуживания по Регламенту №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей ОТС (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов охранной сигнализации и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах | Ежемесячно |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  | Ежеквартально |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов охранной сигнализации и т.д.) |  | Ежеквартально |
| 5 | Профилактические работы |  | Ежеквартально |
| 6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в полгода |

| Перечень оборудования системы в соответствии с проектом |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Панель охранная "Гриф 2000" КОМ-ОП-256 | шт. | 4 |
| 2 | Концентратор шлейфовый КОМ-ШК-01 на 4 шлейфа | шт. | 109 |
| 3 | Системная клавиатура КОМ-СК-01 | шт. | 4 |
| 4 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-6 | шт. | 248 |
| 5 | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 | шт. | 29 |
| 6 | Считыватель карт КОМ-ПК-03 | шт. | 73 |
| 7 | Блок питания БРП-12-5/40 | шт. | 4 |
| 8 | Всепогодный охранный объемный извещатель «Optex LX-402N» (штора) | шт. | 3 |
| 9 | Конвертер RS485-Ethernet MOXA nport 5150 | шт. | 4 |

## РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

технического обслуживания  оборудования

системы контроля и управления доступом

на объекте:  Жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом, по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 23, литер А

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по Регламенту №1 | Периодичность обслуживания по Регламенту №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы контроля доступа (контроллеров доступа, считывателей, замков, доводчиков, кнопок выхода, извещателей, блоков питания и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на контрольных приборах | Ежемесячно |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  | Ежеквартально |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (контроллеров доступа, считывателей, замков, доводчиков, кнопок выхода, извещателей, блоков питания и т.д.) |  | Ежеквартально |
| 5 | Профилактические работы |  | Ежеквартально |
| 6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в полгода |

Перечень оборудования системы в соответствии с проектом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер КОМ-СКД-01 | шт. | 87,0 |
| 2 | Пульт ручного управления воротами | шт. | 1,0 |
| 3 | Устройство приема разовых пропусков "Гоблин в стойке" | шт. | 2,0 |
| 4 | Блок резервного питания БРП12-3/7 | шт. | 2,0 |
| 5 | Источник резервного питания СКАТ 2400 | шт. | 2,0 |
| 6 | Настольный считыватель для бесконтактных идентификаторов PR-H08 | шт. | 1,0 |
| 7 | Считыватели Proximity карт КОМ-ПК-03-02 | шт. | 62,0 |
| 8 | Считыватели Proximity карт MaxiPro | шт. | 2,0 |
| 9 | Конвертер RS485-Ethernet МОХА nport-5150 | шт. | 7,0 |
| 10 | Извещатель охранный магнитоконтаткный | 10 шт. | 8,5 |
| 11 | Замок электромагнитный | шт. | 85,0 |
| 12 | Кнопка запроса выхода РВ-26 EXIT | 10 шт. | 3,2 |
| 13 | Кнопка пожарного выхода MCP4A-G000SF | 10 шт. | 4,4 |
| 14 | АРМ видеодомофонии с монитором 19”, клавиатурой и мышью (Intel Core i3 3.30 Ггц, HDD 500Гб, ОЗУ 2.00 Гб) | шт. | 1,0 |
| 15 | ETI/SER XIP Сервер | шт. | 1,0 |
| 16 | Шлюз IP | шт. | 5,0 |
| 17 | Smart-UPS APC 3000 RM 230V 5U | шт. | 1,0 |
| 18 | Абонентское устройство "ВРТ" «OPHERA» | шт. | 2,0 |
| 19 | Блок питания VAS/100.30 | шт. | 5,0 |
| 20 | Делитель на 4 канала XDV/304 | шт. | 30,0 |
| 21 | Усилитель XDV/300A | шт. | 1,0 |
| 22 | Блок питания VА/08 | шт. | 5,0 |
| 23 | Цифровая вандалозащищенная вызывная панель с цветной видеокамерой DIGITHA DDVC/08 VR | шт. | 9,0 |
| 24 | АРМ рецепции Notebook Acer ASPIRE 7741G-484G50Mikk | шт. | 1,0 |
| 25 | APC Smart-UPS XL 750 VA USB & Serial 230V | шт. | 1,0 |

## РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

технического обслуживания  оборудования системы охранного теленаблюдения

на объекте:  Жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом, по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 23, литер А

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по Регламенту №1 | Периодичность обслуживания по Регламенту №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы телевизионного наблюдения (мониторов, TV - камер, системы цифровой записи, автоматизированных рабочих мест и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей, переключателей и регулировок, исправности оборудования, наличие пломб на приборах | Ежемесячно |  |
| 3 | Контроль источников питания и проверка питающих напряжений. |  | Ежеквартально |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (мониторов, TV - камер, системы цифровой записи, автоматизированных рабочих мест и т.д.) |  | Ежеквартально |
| 5 | Профилактические работы |  | Ежеквартально |
| 6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в полгода |

Перечень оборудования системы в соответствии с проектом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP камера видеонаблюдения VDC-HD3100P | шт. | 115 |
| 2 | IP камера видеонаблюдения VCC-HD4600P | шт. | 1 |
| 3 | IP камера видеонаблюдения P3343-VE 12mm | шт. | 21 |
| 4 | IP камера видеонаблюдения P3344-VE 6mm | шт. | 6 |
| 5 | Видерегистратор GeViScope-SE с 2-мя сетевыми картами на базе процессора Intel Core i5 | шт. | 12 |
| 6 | АРМ СОТ (Intel Core i5, ОЗУ 2.0 Гб, SSD 40Гб ) | шт. | 1 |
| 7 | Монитор 22" TFT P221W black | шт. | 1 |
| 8 | Монитор 42" MDT 421S | шт. | 1 |

## РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

технического обслуживания  оборудования системы структурированной кабельной сети

на объекте:  Жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом, по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 23, литер А

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по Регламенту №1 | Периодичность обслуживания по Регламенту №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы структурированной кабельной сети (патч-панелей, пользовательских розеток и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах | Ежемесячно |  |
| 3 | Контроль источников питания |  | Ежеквартально |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (патч-панелей, пользовательских розеток и т.д.) |  | Ежеквартально |
| 5 | Профилактические работы |  | Ежеквартально |
| 6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в полгода |

Перечень оборудования системы в соответствии с проектом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер оборудования HP Proliant DL380G6 (в т.ч. HDD 300Gb 3шт) (470085-082) с предустановленным ПО | шт. | 1 |
| 2 | Сервер оборудования HP Proliant DL360G6 (470065-236) с предустановленным ПО | шт. | 2 |
| 3 | Распределитель электропитания АРС Basic Rack PDU AP9565 | шт. | 1 |
| 4 | ИБП APC UPS SURTD5000RMXLI | шт. | 1 |
| 5 | Сетевой коммутатор Switch HP ProCurve Switch 2910-24G J9145A | шт. | 1 |
| 6 | Патч-панель 24 Port cat 5E (406330-1) | шт. | 1 |
| 7 | Патч-панель 48 Port cat 5E (406331-1) | шт. | 8 |
| 8 | 4х портовый KVM-перключатель D-Link (DKVM-4K) | шт. | 1 |
| 9 | Автономный модуль сервера оборудования NEXCOM | шт. | 1 |
| 10 | Рабочая станция HP Comaq 8000 Elite (WB719EA#ACB) с предустановленным ПО | шт. | 2 |
| 11 | Монитор 19" Samsung (Е943N) | шт. | 1 |
| 12 | Монитор 19" Samsung (E1920NR) | шт. | 2 |
| 13 | ИБП АРС Back-UPS ES 525VA 230V (BE525-RS) | шт. | 2 |
| 14 | Блок розеток (Art 7240.210) | шт. | 10 |
| 15 | Оптическая панель (до 18 дуплексных портов) | шт. | 4 |
| 16 | Пигтейл SC 1м. | шт. | 32 |
| 17 | Оптическая соединительная розетка дуплексная | шт. | 16 |
| 18 | Патч-корд оптический SC-SL duplex 3м. | шт. | 8 |
| 19 | Коммутатор 2910alG 48 портов (J9147A) | шт. | 4 |
| 20 | Коммутатор 3500yl-48G PWR (J8693A) | шт. | 4 |
| 21 | Трансивер оптический LC connector LX/LH | шт. | 8 |
| 22 | APC SURTD3000XLI | шт. | 4 |
| 23 | IP-АТС КХ-TDE100 | шт. | 1 |
| 24 | IP-телефон KX-NT321 | шт. | 2 |
| 25 | Коммутатор PoE HP V1905-24-PoE | шт. | 4 |
| 26 | Backup баз данных на выделенный носитель | шт. | 3 |

## РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

технического обслуживания  оборудования системы эфирного и спутникового телевидения

на объекте:  Жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом, по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 23, литер А

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по Регламенту №1 | Периодичность обслуживания по Регламенту №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы эфирного и спутникового телевидения (станции эфирного TV, антенн, абонентских розеток и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей, переключателей и регулировок, исправности оборудования, наличие пломб на приборах | Ежемесячно |  |
| 3 | Контроль источников питания и проверка питающих напряжений. |  | Ежеквартально |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (станции эфирного TV, антенн, абонентских розеток и т.д) |  | Ежеквартально |
| 5 | Профилактические работы |  | Ежеквартально |
| 6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | Ежегодно |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей |  | 1 раз в полгода |

До момента подключения абонентов в квартирах в состав договора не включается

Перечень оборудования системы в соответствии с проектом

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спутниковая антенна 0,9м "Супрал" | шт. | 5 |
| 2 | Антенна COBER 30150 | шт. | 1 |
| 3 | Антенна COBER 30045 | шт. | 1 |
| 4 | Антенна COBER 31110 | шт. | 1 |
| 5 | Антенна COBER 38680 | шт. | 1 |
| 6 | Делитель DM04А | шт. | 2 |
| 7 | Ответвитель на 4 направления DM36А | шт. | 24 |
| 8 | Ответвитель на 1 направление DM51 | шт. | 48 |
| 9 | Свитч 3х4 с ТВ входом, активный LS34 (в т.ч. ЗИП-1шт) | шт. | 25 |
| 10 | Усилитель магистральный VX26M (в т.ч. ЗИП-1шт) | шт. | 6 |
| 11 | Усилитель магистральный DY50 | шт. | 8 |
| 12 | Блок питания DY55 к усилителю | шт. | 8 |
| 13 | Комплект фильтров ЛЭФ | шт. | 1 |
| 14 | Разрядник со встроенным изолятором ART-UV-1A | шт. | 4 |
| 15 | Конвертер спутникого ТВ DUAL | шт. | 1 |
| 16 | Конвертер спутникого ТВ DUAL, круговая поляризация | шт. | 4 |
| 17 | Базовый блок OV50А | шт. | 2 |
| 18 | Конвертер-усилитель OV22 | шт. | 1 |
| 19 | Конвертер-усилитель OV45 | шт. | 17 |
| 20 | Конвертер QPSK/QAM OV57M 3321 | шт. | 2 |
| 21 | Ответвитель на 1 направление DM51 | шт. | 2 |
| 22 | Свитч 3х4 с ТВ входом, активный LS34 (в т.ч. ЗИП-1шт) | шт. | 1 |
| 23 | ТВ-SAT розетка DB 33 в комплекте с рамкой | шт. | 4 |